Page pour avoir tout sous la main.

J’ai réalisé le programmateur avec une carte à trous et je l’ai mis dans un petit boitier. J’ai tout acheté chez ED à Malakoff.

Voilà les acteurs de la programmation de la télémesure en place :

Les cartes affichage et son sont munies chacun d’une barrette femelle et 2 câbles assurent la liaison pour chaque programmation entre les cartes et le programmateur.

La liaison avec le PC est assuré par le boitier de liaison série RS232 (avec l’USB je ne suis pas arrivé à établir une liaison).

Débrancher la liaison carte son / carte affichage de la télémesure.

Brancher l’accu lipo 2S sur le programmateur et mettre sous tension.

Relier le programmateur au port COM1 par l’interface RS232.

Vérifier que le SW1 de la carte de télémesure est positionné « Vario », c'est-à-dire poussé côté antenne.

Si vous avez monté un SW2, vérifier qu’il soit bien en position ouvert.

Relier le programmateur et la télémesure (attention aux inversions possibles)

Vous aurez préalablement téléchargé l’outil de programmation PEMICRO, mis les fichiers de mise à jour S19 dans C:\pemicro\ics08qtqyz et les fichiers 08P dans C:\pemicro\ics08qtqyz\Algorithms

Ouvrir l’explorateur dans c:\pemicro et lancer Winide.exe

Cliquer sur l’icône 3 (les icônes sont comptées de gauche à droite)

Cliquer sur OK

Choisir dans la barre déroulante la ligne class 3 et cliquer sur le bouton Contact target…

A l’aide de l’interrupteur de la carte de programmation, faites un off/on et cliquer de nouveau sur le bouton Contact target…

Si vous avez la liaison qui s’établit, vous avez fait le plus important, le reste sera facile.

Cliquer le fichier correspondant à la carte que vous allez mettre à jour :

908_jk3.08P pour l’affichage ou 908_qt2.08P pour le son.

Cliquer dans l’icône 7 (disquette noire) et choisir le fichier de mise à jour S19 adéquat.

Avant d’aller plus loin assurez vous que les fichiers Module et Objet File sont bien renseignés dans la fenêtre Configuration à droite. Ci-dessus discordance entre Module ….JK3    et Object file Son_telem.s19

Mais OK ici !

1          2   3          4    5   6         7     8   9        10

Vous pouvez respirer, le plus dur est fait : cliquer successivement sur les icônes 6, 8 et 9 pour faire l’effacement des données, la programmation et la vérification.
Ou dans la fenêtre Choose programming function :
faire des double clics sur les lignes « EN ( Erase … ), « PN » ( Program … ), « VN » ( Verify module )

Terminer de toute façon par un double-clic sur « QU » ( QUIT )

C’est terminé !